## Slide 1: LTE(4G)路由模块
ASHYELF LTE GATEWAY D218
https://gitee.com/tiger7/doc/blob/master/product/d218/spec.md
LTE(2G/3G/4G)
WAN(100M/s)
WISP(STA)-2.4G(300M/s)
联网特性
本地网络
2 X 4PIN以太网(100Mbit/s)
2.4G无线热点(300Mbit/s)
物联网接口
1 X RS485/TTL
1 X TTL/RS232
3 X IO(Output/Input)
I2C(与IO口复用)
电源
2PIN座子(9-15V)
扩展座子
SIM卡
5 X 以太网(100Mbit/s)
1 X TTL/RS485
3 X IO/I2C
LED灯
供电口
复位按键
尺寸
42 X 73.4 X 12.9mm
D218
工业特性
硬件狗
工作温度-40度到70摄氏度

## Slide 2: NR(5G)路由模块
ASHYELF LTE GATEWAY D228
https://gitee.com/tiger7/doc/blob/master/product/d228/spec.md
LTE/NR(3G/4G/5G)
WAN(1000M/s)
WISP(STA)-5.8G(800M/s)
eSIM
联网特性
本地网络
2 X 8PIN以太网(1000Mbit/s)
5.8G无线热点(800Mbit/s)
物联网接口
1 X RS232/TTL
1 X RS485/TTL
1 X TTL(Console)
2 X IO(Output/Input)
I2C(与IO口复用)
电源
4PIN座子(9-15V)
扩展座子
SIM卡
5 X 以太网(1000Mbit/s)
1 X RSRS23/TTL
1 X RS485/RRL
1 X TTL(Console)
9 X IO(Output/Input)
LED灯
PCIE
USB2.0
TF卡
供电口
复位按键
尺寸
61.72 X 72 X 15mm
D228
工业特性
硬件狗
工作温度-40度到70摄氏度

## Slide 3: NR(5G)路由模块
ASHYELF LTE/NR GATEWAY D228P
https://gitee.com/tiger7/doc/blob/master/product/d228p/spec.md
LTE/NR(3G/4G/5G)
WAN(1000M/s)
WISP(STA)-2.4G(300M/s)
联网特性
本地网络
2 X 8PIN以太网(1000Mbit/s)
2.4G无线热点(300Mbit/s)
物联网接口
3 X TTL串口
3 X IO(Output/Input)
I2C(与IO口复用)
电源
4PIN座子(9-15V)
扩展座子
SIM卡
2 X 以太网(1000Mbit/s)
3 X TTL串口
3 X IO(Output/Input)
LED灯
PCIE
USB2.0
供电口
复位按键
尺寸
42 X 73.4 X 15mm
D228P
工业特性
硬件狗
工作温度-40度到70摄氏度

## Slide 4: LTE(4G)路由器
ASHYELF LTE GATEWAY 3218
https://gitee.com/tiger7/doc/blob/master/product/3218/spec.md
LTE(2G/3G/4G)
WAN(100M/s)
WISP(STA)-2.4G(300M/s)
双SIM卡支持
eSIM
联网特性
本地网络
3 X RJ45以太网(100Mbit/s)
2.4G无线热点(300Mbit/s)
物联网接口
1 X RS485/TTL
1 X RS232/TTL/GPS
2 X IO(Output/Input)
I2C(与IO口复用)
电源
2PIN带卡扣座子(7-48V)
DC(7-48V)
尺寸
98 X 98 X 35mm
3218
工业特性
硬件狗
工作温度-40度到75摄氏度

## Slide 5: LTE(4G)路由器
ASHYELF LTE GATEWAY 5218
https://gitee.com/tiger7/doc/blob/master/product/5218/spec.md
LTE(2G/3G/4G)
WAN(100M/s)
WISP(STA)-2.4G(300M/s)
双SIM卡支持
eSIM
联网特性
本地网络
5 X RJ45以太网(100Mbit/s)
2.4G无线热点(300Mbit/s)
物联网接口
1 X RS485/TTL
1 X RS232/TTL/GPS
2 X IO(Output/Input)
I2C(与IO口复用)
电源
尺寸
137 X 88.4 X 28mm
5218
工业特性
硬件狗
工作温度-40度到75摄氏度
4PIN带卡扣车载座子(7-48V)
DC(7-48V)

## Slide 6: NR(5G)路由器
ASHYELF LTE/NR GATEWAY 3228
https://gitee.com/tiger7/doc/blob/master/product/3228/spec.md
LTE/NR(3G/4G/5G)
WAN(1000M/s)
WISP(STA)-2.4G(300M/s)
WISP(STA)-5.8G(800M/s)
双SIM卡支持
eSIM
联网特性
本地网络
3 X RJ45以太网(1000Mbit/s)
2.4G无线热点(300Mbit/s)
5.8G无线热点(800Mbit/s)
物联网接口
1 X RS485/TTL
1 X RS232/TTL
USB2.0
GPS
2 X IO(Output/Input)
I2C(与IO口复用)
电源
2PIN带卡扣座子(7-48V)
DC(7-48V)
尺寸
137 X 88.4 X 28mm
3228
工业特性
硬件狗
工作温度-40度到75摄氏度

## Slide 7: NR(5G)路由器
ASHYELF LTE/NR GATEWAY 4228
https://gitee.com/tiger7/doc/blob/master/product/4228/spec.md
LTE/NR(3G/4G/5G)
WAN(1000M/s)
WISP(STA)-2.4G(600M/s)
WISP(STA)-5.8G(2400M/s)
双SIM卡支持
eSIM
联网特性
本地网络
4 X RJ45以太网(1000Mbit/s)
2.4G无线WIFI6热点(600Mbit/s)
5.8G无线WIF6热点(2400Mbit/s)
物联网接口
1 X RS485/TTL
1 X RS232/TTL/GPS
GPS
2 X IO(Output/Input)
I2C(与IO口复用)
电源
4PIN带卡扣车载座子(7-48V)
DC(7-48V)
尺寸
137 X 88.4 X 28mm
4228
工业特性
硬件狗
工作温度-40度到75摄氏度
TBD

## Slide 8: 云平台
APN专网/私网/公网
使用SSL通信保护设备与平台间的信令交互
支持多用户管理
多种信令下发方式
通过云平台登录设备网页界面
通过云平台登录设备SSH
备份路由器配置到云平台, 下发配置给路由器
ASHYELF CLOUD
云服务器
内网穿透
将路由器下的设备映射云平台
自组网(SDWAN)
所有设备都可通过云平台控制入网
安全高效的ChaCha20加密实现数据交换
子网可通信
无限速
主干点对点通信低延迟
https://gitee.com/tiger7/doc/blob/master/product/cloud/spec.md

## Slide 9: 联网特性
APN专网/私网/公网
3G/4G/5G/双SIM卡
有线WAN
无线 2.4G
无线5.8G
以上链接任意组合备份接入互联网
以上链接任意组合负载均衡接入互联网
强制指定业务(IP地址或端口)优先走指定链接
按客户要求定制个性化规则接入互联网
ASHYELF GATEWAY

## Slide 10: 虚拟专用网
PPTP, L2TP, OPENVPN,GRE,
IPSEC(共享密钥及证书)
自组网(SDWAN)
WireGuard
VPN专网
ASHYELF GATEWAY

## Slide 11: 多种对接协议
JSON POST接口(HTTP)
MQTT协议管理接口
零配置(ZTP)支持
短信管理
IO口远程管理及MQTT协议
远程管理(远程登录设备)
按用户要求定制云平台管理协议
GPS及北斗定位
NMEA上报
JSON格式上报
JSON管理接口(TCP)
HTTP获取状态
终端命令行(CLI)
SNMP
按用户要求定制本地管理协议
ASHYELF GATEWAY
串口MQTT
RS485 Modbus
读取Modbus后以JSON上报
串口HTTP上报
串口透传(帧间隔,注册包,保活包,激活包)

## Slide 12: 工业物联网网关
I2C
电压计
显示屏
RS485/RS232
电流表/库仑计
温湿度计
甲烷监测仪
太阳能控制板
通用网络设备
摄象头
工控机
工业设备
IO
继电器
报警设备
灯光
通用逻辑框架实现设备间互动
灵活度高
可靠性高
可本地交互
可本地计算
可定制性
其它客户需要接入的设备
ASHYELF GATEWAY

## Slide 13
APN专网/私网/VPN专网/公网
03
02
01
Modbus
高低电平
以太网
NMEA
二进制数据
定制协议数据
I2C协议
802.11
TCP/IP
MQTT
HTTP JSON
Modbus TCP
NMEA/JTT808
IO2TXT
自定义协议
PPTP/L2TP IPSEC/GRE OPENVPN
WireGuard
自组网(SDWAN)
防火墙
端口映射
策略路由
DDNS/NTP
UPNP/IGMP
SNMP
RIP/OSPF
零配置(ZTP)
Portal
ASHYELF GATEWAY

## Slide 14
APN专网/私网/VPN专网/公网
医疗监护仪
工控机
监控摄象机
布控球机
智能机柜
移动监控车
智能机床
PLC/工业控制器
智能仪表
协助对接用户管理云平台
网关管理
设备管理
业务管理
GPS定位
远程登录
内网穿透
自组网(SDWAN)
嵌入用户设备中并协助对接用户设备
LAN
多LAN(有线)网段
WIFI 2.4G/5.8G
串口(RS485/RS232)
IO(输入输出)/I2C
多种联网方式任意规则接入
LTE/NR (3G/4G/5G)单模双卡
WIFI(2.4G/5.8G)
WAN(有线)
ASHYELF GATEWAY

## Slide 15
无人售卖
自动驾驶
太阳能风力电力
工业控制
充电系统监控
APN专网/私网/VPN专网/公网
智能广告
水利水电监控
油田矿场采集监控
ASHYELF GATEWAY

## Slide 16
02
专用网关操作系统
支持定制LOGO
支持定制默认配置
支持定制界面显示
支持定制型号
支持定制专用应用
支持定制专用协议
支持定制中英文
开放商用SDK
独有OEM区共用原厂升级包
提供批量升级配置工具
03
TCP/HTTP协议远程或本地控制网关
MQTT/Modbus/TCP/UDP/HTTP对串口RS232/RS485
TCP/UDP/HTTP/NMEA/JTT808多GPS协议对接平台
MQTT/TCP/HTTP多协议操作IO口
提供本地管理SDK
-40℃至-70℃工作,宽温支持
硬件狗独立电源,静电防护
7V-48V宽压供电
2*24小时老化出厂,常年无故障运行
01
提供开发人员对接客户管理平台
一年只换不修, 两年原厂质保
提供开发人员对接定制项目
https://gitee.com/tiger7/tiger7/blob/master /readme.md
ASHYELF GATEWAY